## Технические характеристики к извещению №33 от 09.10.2019г.

## Холодильная камера КХН-2,94

| Комплектация камеры |
| --- |
| Панели пола (потолка) (шип) | 1360х680х80 шип - 1 шт |
| Панели пола (потолка) (паз) | 1360х680х80 паз - 1 шт |
| Панели стеновые | 1200х2400х80 - 3 шт |
| Стойки угловые | 2040х80х80 - 4 шт |
| Дверной блок универсальный | 1020х2040 - 1 шт |
| Тех. характеристики |
| Диапазон температуры окружающего воздуха | -30... 40 |
| Объем, м3 | 2,94 |
| Габаритные размеры, мм | 1360х1360х2200 |

## Камера холодильная  КХН-2,94 обеспечивает охлаждение  от 0 до +6С или от -18 до 0С в зависимости от установленных холодильных блоков.

## Низкотемпературный агрегат

| Тех. характеристики |
| --- |
| Температурный режим | -18 С |
| Напряжение | 220В |
| Габаритные размеры, мм | 490х807х704 |

Низкотемпературный моноблок  предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах.