ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к Извещению №27 от 12.10.2023г.

на поставку компьютерного оборудования для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан»

## Аннотация

Настоящее Техническое задание (ТЗ) регламентирует требования к поставке компьютерного оборудования (далее – Комплект) для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан»

2. Заказчик

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан»

Адрес: 655011, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кошурникова, д. 23А

# 3. Требования к поставке Комплекта

Поставщик должен поставить Комплект в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, при этом, в целях проверки работоспособности комплекта оборудования, поставка включает в себя установку, монтаж и пуско-наладка.

## 3.1. Требования к поставке Комплекта

Поставщик должен выполнить поставку Комплекта в количестве и по адресам поставки, указанным в настоящем Техническом задании.

3.1.1. Требования к Комплекту

Поставщик должен поставить Комплект в количестве 1 (одной) штуки с составом в соответствии с Таблицей 1.1

Таблица 1.1 Состав Комплекта

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервер (компьютер) в сборе | 1 |

Характеристики всех составляющих Комплекта приведены ниже.

3.1.2. Требования к Комплекту

Сервер должен удовлетворять следующим требованиям:

- Блок питания должен иметь мощность, достаточную для обеспечения питания всех устанавливаемых компонент, предусмотренных требованиями данного ТЗ;

- Количество отсеков для 2.5" SSD дисков SATA не менее 5 шт.;

- Количество процессоров: не менее 1 шт.;

- Количество физических ядер процессора: не менее 8;

- Тактовая частота процессора: не менее 3,4 ГГц;

- Объем кэш-памяти третьего уровня (L3): не менее 24 Мбайт;

- Поддержка оперативной памяти: не менее 24 разъемов;

- Объём оперативной памяти DDR4, 5: не менее 32 Гбайт;

- Частота работы оперативной памяти: не менее 2400 МГц;

- Количество установленных твердотельных накопителей: не менее 5 шт.;

- Объём каждого твердотельного накопителя: не менее 240 Гбайт каждый;

- Интерфейс каждого твердотельного накопителя: SATA;

- Пропускная способность интерфейса каждого твердотельного накопителя: не менее 500 Мбайт/с;

- Количество сетевых адаптеров: не менее одной шт.

- Количество портов сетевого адаптера: не менее двух шт.;

- Тип разъема сетевого адаптера: RJ-45;

- Максимальная скорость передачи данных сетевого адаптера: не менее 10 Гбит/с;

- Количество разъемов USB версии не ниже 3.0: не менее трех шт.;

- Количество разъемов VGA: не менее одного шт.;

3.1.4. Примерная конфигурация:

Процессор: Intel Core i7-13700K OEM;

Материнская плата: MSI MPG Z790 EDGE LGA1700, intel z790, 4xDDR5-5600 МГц, 2xPCI-Ex16, 5xM.2., Standart – ATX;

Корпус: Cougar MX660 Mesh, Mid-Tower, USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x120мм;

Кулер для процессора: Deepcool AK620, основание медь, 1850 об\мин, 260 Вт;

Оперативная память: Kingston Fury Beast AMD 32 Gb, DDR5, 16x2, 6000 МГц 36-38-38-80;

250 Гб 2.5’ SATA накопитель (4 штуки): Samsung 870 EVO, SATA, 560\530 Мбайт\сек;

1000 Гб 2.5’ SATA накопитель (1 штука): Samsung 870 EVO, SATA, 560\530 Мбайт\сек;

Блок питания: DeepCool PX1200G 1200 Вт;

ОС: Windows 10 Pro.

4. Требования к гарантии оборудования.

На поставленное оборудование должны распространяться следующие гарантийные обязательства:

на системные блоки - 12 месяцев со дня подписания товарной накладной.