Приложение №1

к Извещению №28/24030309002 от 01.12.2023г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов

Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов:

1. Обслуживание лифтов осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 года № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах , ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 55964-2014.

2 Обслуживающая организация должна быть зарегистрирована в реестре специализированных организаций в территориальном органе Ростехнадзора (ст 2 Федерального закона от 23.04.2018 №94-ФЗ).

3. Участок (группа технических специалистов и рабочих) оснащается Исполнителем необходимым оборудованием, инструментом, спецодеждой, расходными материалами и принадлежностями.

4. Планирование технического обслуживания лифтов осуществляется путем разработки план-графиков ППО и ППР, а также оказание услуг по Перечню услуг по техническому обслуживанию, утверждаемых Заказчиком.

Объем услуг:

| № п/п | Назначение, грузоподъемность |
| --- | --- |
| 1 | Лифт пассажирский №1567ЩЗ, П- 500. |

Требования к качеству услуг:

Исполнитель, в соответствии с требованием пользователей лифтов и действующим на предприятии Положении о системе качества, обязуется повышать качество предоставляемых услуг, выражающееся в следующем:

- Проводить плановые и внеплановые проверки выполняемых работ с привлечением специалистов инженерного центра, инспекторов Ростехнадзора за счет собственных средств.

-  Выполнять регламентные работы на лифтах в согласованное с Заказчиком время суток – периоды наименее интенсивного использования лифта потребителем.

- Исполнитель обязуется на время производства работ на лифтах извещать пользователей лифтом о причине остановке лифта посредством предупреждающих табличек.

-  В случае выхода из строя лифта в течение установленного срока, из-за нарушений условий проведения технического обслуживания и эксплуатации, Исполнитель производит восстановление работоспособности лифта за счет собственных средств.

Прочие требования:

1.  Возможность дополнительного выезда  сотрудника при чрезвычайных обстоятельствах, иметь аварийную службу, отвечающую требованиям п.п.18,19 Правил «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».  При этом Исполнитель должен обеспечить контактные телефоны, по которым представитель Заказчика мог бы информировать квалифицированный персонал Исполнителя или его Представителя о дефектах в работе оборудования, аварийных ситуациях.

2. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом, подтвердившим свое соответствие в порядке, предусмотренном ФЗ «О независимой оценке квалификации», обеспеченным необходимым инструментом и оборудованием.

3. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный его работниками при выполнении обязательств по контракту.

4. Специалисты Исполнителя в обязательном порядке должны пройти в Ростехнадзоре проверку знаний по ПТЭ; иметь аттестацию по  ППБ, ЧС и ГО, подтвердить свое соответствие в порядке, предусмотренном ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Обязанности Исполнителя:

1. Назначить в соответствии с  Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах  следующих лиц:

- лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта (лифтов);

- лицо, ответственное за исправное состояние объекта (лифтов)- электромеханик.

2. Выполнять все работы по техническому обслуживанию своим квалифицированным персоналом, инструментом и оснащением.

3. Работы по техническому  обслуживанию должны выполняться не реже одного раза в месяц с отметкой в журнале и составлением акта выполненных работ за подписью сторон Заказчика и Исполнителя.

4. Устанавливается следующая периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов:

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1)- проводится не реже одного раза в месяц и включает в себя следующие виды услуг:

- Проверку освещения.

- Проверку и регулировку точных остановок по вызовам.

- Проверку и регулировку точных остановок по приказам.

- Проверку ограждения шахты.

- Осмотр купе кабины.

- Проверку и регулировку замков дверей шахты и дверей кабины.

- Проверку состояния и уборку крыши кабины.

- Проверку машинного помещения.

- Диагностирование диспетчерской связи (при ее наличии).

- Проверку канатоведущего шкива и тяговых канатов.

- Проверку электродвигателя.

- Проверку станции управления лифтом.

- Проверку и регулировку устройств безопасности.

- квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в три месяца и включает в себя следующие виды услуг:

- Проверку и регулировку тормозного устройства.

- Проверку и регулировку электромагнитного тормоза.

- Проверку крепления блока.

- Протяжку крепления и соединения трансформатора

- ТО-1

- полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) — проводится не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя:

- ТО-1,

- ТО-3,

- Проверку электрических соединений и механики электродвигателя главного привода.

- Проверку и регулировку редуктора лебедки, состояние червячной пары, уровень масла.

- Проверку и регулировку  электроаппаратуры станции управления лифтом.

- Осмотр шахты.

- Проверку зазоров, регулировку оборудования дверей шахты.

- Осмотр подвески кабины.

- Проверку и регулировку устройств слабины подъемных канатов.

- Проверку и регулировку дополнительных устройств слабины подъемных канатов.

- Осмотр каркаса кабины.

- Осмотр и ремонт электропроводки кабины.

- Осмотр и регулировку электроаппаратуры на крыше кабины.

- Осмотр, регулировку башмаков кабины.

- Проверку смазывающих аппаратов на кабине.

- Проверка и регулировка системы ловителей.

- Осмотр пола кабины.

- Проверку подвесного кабеля.

- Проверку поста управления в кабине.

- Проверку кабины лифта.

- Проверку работы привода дверей кабины.

- Проверку противовеса.

- Проверку каркаса противовеса.

- Осмотр, регулировку башмаков противовеса.

- Осмотр смазывающего устройства.

- Выверку направляющих противовеса и кабины.

- Проверку и регулировку этажных переключателей.

- Очистку контактов вызывного аппарата.

- Осмотр, очистку контактов клеммной коробки.

- Проверку, регулировка конечного выключателя.

- Проверку буферного устройства.

- Проверку, регулировка натяжного устройства.

- Осмотр, регулировку электроаппаратуры, установленной в приямке.

- Осмотр, очистку, регулировку ограничителя скорости, каната ограничителя скорости.

- Проверку исправности ограничителя скорости.

- Осмотр, проверка вводного устройства.

- Проверку состояния электропроводки в машинном помещении и шахте лифта.

- Осмотр состояния соединений заземляющих проводников.

- Осмотр состояния изоляции проводников.

- Работу лифта в режиме ревизии.

- годовое техническое обслуживание (ТО-12) — проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев и включает в себя:

- ТО-1,

- ТО-3,

- ТО-6.

5. Принимать участие  проверках работы лифтов, проводимых организациями Ростехнадзора, специалистами инженерных центров и другими уполномоченными на это организациями.

6.  Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданное ему Заказчиком, своевременно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о замене основных узлов и деталей, изменениях в электрических схемах.

7. Производить замену всех вышедших из строя узлов, деталей, агрегатов лифтового оборудования.

8. Выполнять по заявке Заказчика работы, связанные с лифтовым хозяйством:

- предоставлять интересы Заказчика в органах Ростехнадзора;

- консультировать заказчика по организационно-техническим вопросам;

- участвовать в работе комиссии по проверке знаний ИТР и рабочего персонала Заказчика.